## Slide 1: Komunala Novo mesto
PROBLEMATIKA OSKRBE IN KAKOVOST PITNE VODE NA OBMOČJU DOLENJSKE

## Slide 2
Predstavitev področja vodooskrbe
    Aktualna zakonodaja
    Osnovni podatki o izvajalcu
    Način izvajanja službe
Problematika oskrbe s pitno vodo
    Povečana motnost pitne vode
    Pojem „Občinskih vodovodov“
Nujno potrebne investicije v infrastrukturo
    Višja kakovost vode
    Večja varnost oskrbe

## Slide 3: Zakonodaja Uredba o metodologiji za določanje cen (Ul. RS, št. 87/2012 in 109/12)
Določa način oblikovanja cene vode
Določa elemente obračuna
    Omrežnina,
      Vrednost infrastrukture (vodovod, objekti, oprema ….)
    Vodarina
      Lastna cena vode
        Subvencije (v primeru nedoseganja lastne cene)
        Primerjava (možnost primerjave med občinami in izvajalci)

## Slide 4: Komunala Novo mesto
Izvajalec JGS na območju 8 občin
  Oskrba s pitno vodo
  Čiščenje in odvajanje odpadnih voda
  Splošna komunala
    Zbiranje in odvoz odpadkov
    Upravljanje pokopališč
    Upravljanje parkirišč in tržnice

## Slide 5: Oskrba s pitno vodo
Področje upravljanja | MO Novo mesto Šentjernej Škocjan Mirna Peč Dolenjske Toplice Žužemberk Straža Šmarješke Toplice
Število uporabnikov | 63.000

## Slide 6: Sektor vodooskrba
Število zaposlenih | 31
Dolžina vodovodnega omrežja | 900 km
Število vodovodnih priključkov | 18.500
Število vodnih virov | 18
Število vodohramov | 78
Število črpališč | 42

## Slide 7: Količine v letu 2012
Količine načrpane vode | 4.650.000 m3
Količina prodane vode | 3.600.000 m3
Porabljena el. energija | 2.800.000 kWh
El./m3 | 0,6 kW/m3
Vodne izgube | 23 %
Število vodovodnih okvar / leto | 750-800

## Slide 8: Količine vodnih virov
Chart: 
| Globočec | Dol.Toplice | Straža | Stopiče | Brusnice | Gaberje | Suhadol | Hrastje | Vrhpolje | Javorovica | Škocjan | Jezero | Kamenje | Ždinja vas | Gor. Križ | Čemše | Bučka | Jelendol | Stare Žage
Načrp. voda | 303620 | 204335 | 18638 | 1162616 | 79589 | 25554 | 4697 | 101877 | 104333 | 68652 | 162873 | 2256696 | 11916 | 12409 | 13053 | 120251 | 24538 | 2376 | 45896

## Slide 9: Deleži načrpane vode v MO Novo mesto
Chart: 
Chart: 
| Jezero | Stopiče | Brusnice | Gabrje | Kamenje | Suhadol | Ždinja vas
m3 | 1291021 | 1479322 | 78940 | 32040 | 11523 | 3863 | 10924
% | 44.4011 | 50.8772 | 2.7149 | 1.1019 | 0.3963 | 0.13286 | 0.3757

## Slide 10: Količine načrpane in prodane vode
Chart: NAČRPANA IN PRODANA VODA V MO NOVO MESTO 2007-2012 (z napovedjo do 2022)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Načrpana | 2997283 | 2914628 | 3000929 | 2953443 | 2897502 | 2907633 | 2872674.84 | 2908549.02 | 2920484.8 | 2956067.32 | 2991649.84 | 3002418.98 | 3037709.84 | 3047604 | 3082603.2 | 3117602.4
Prodana | 2418925 | 2382400 | 2424365 | 2426367 | 2362780 | 2306342 | 2335508 | 2364674 | 2393840 | 2423006 | 2452172 | 2481338 | 2510504 | 2539670 | 2568836 | 2598002

## Slide 11: Kataster javne infrastrukture GJI

## Slide 12: Procesno vodenje

## Slide 13: Graf motnosti – ČP Stopiče
Prikaz nihanja motnosti v času enega meseca

## Slide 14: Graf motnosti – ČP Jezero
Prikaz nihanja motnosti v času enega meseca

## Slide 15: Kakovost pitne vode
Normative določa Pravilnik o pitni vodi.
Analize vzorcev opravlja ZZV Novo mesto.
Kakovost surove vode je ustrezala v manj kot 50 % odvzetih vzorcih.
V letu 2012 je bilo pri končnih uporabnikih odvzetih 572 vzorcev za potrebe analiz

## Slide 16: Delež ustreznih vzorcev 2003 - 2012
Chart: 
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Ustrezni % | 89.8865 | 92.5845 | 95.4689 | 96.8485 | 95.7816 | 95.8974 | 96.7851 | 96.9595 | 98.9209 | 97.9021
Neustr.% | 10.1135 | 7.4155 | 4.5311 | 3.1515 | 4.2184 | 4.1026 | 3.3841 | 3.0405 | 1.0791 | 2.0979

## Slide 17: Rezultati preiskav na vodnih virih
Voda kemijsko ni onesnažena
  Neskladni vzorci
    Mikrobiološka neustreznost
    Fizikalna neustreznost
      Povečana motnost na vodnih virih
        v 2012 - 60 dni ukrep obveznega prekuhavanja

## Slide 18: Nujne investicije v prihodnosti
Izgradnja 2 vodarn (ultrafiltracija)
  Stalna kakovost pitne vode
Povečanje vodohranskih kapacitet
  Pokrivanje koničnih porab
Zamenjava AC magistralnih cevovodov
  Višja varnost oskrbe brez vodovodnih okvar

## Slide 19: Nekaj zanimivih podatkov
Dnevno načrpamo 13.000.000 lit. vode.
Od tega se za prehrano porabi okoli 1 %.
Vsak m3 vode je obremenjen z 0,6 kWh el.energije
Cena 1 m3 vode iz javnega vodovoda je 0,38 - 0,84 €.

## Slide 20: Pijemo kar razlijemo